## Slide 1: 数字信号处理实验四
电子与通信工程学院

## Slide 2: 实验目的
掌握模拟低通滤波器原型的设计方法
掌握模拟低通滤波器原型进行频率变换的方法
掌握模拟滤波器原型进行脉冲响应变换的方法
掌握用双线性变换法设计IIR数字滤波器的方法
学习MATLAB直接设计IIR模拟滤波器和数字滤波器的方法

## Slide 3: 理论基础
IIR滤波器设计步骤
输入数字滤波器设计指标
转换为模拟滤波器指标
求滤波器最小阶数和截止频率
模拟低通滤波器原型设计：
Buttap cheblap cheb2ap 等
模拟域频率变换，计算实际模拟滤波器的系数
用脉冲响应不变法或双线性法进行变换,完成模拟滤波器的数字化变换
数字滤波器系数
间接法：先设计过度模拟滤波器，得到系统函数，然后将系统函数按某种方法转换成数字滤波器的系统函数

## Slide 4: 理论基础
模拟原型滤波器设计
[n,wn] = buttord(wp,ws,Rp,As, ’s’) 确定巴特沃斯滤波器的阶数和3 dB截止频率
[B,A]=butter(n,wn,'s');
[z,p,k] = buttap(n) 巴特沃斯模拟低通滤波器原型（零极点）
[n,wn] = cheb1ord(wp,ws,Rp,As, ’s’) 确定切比雪夫Ⅰ型滤波器的阶数和通带截止频率
[z,p,k] = cheb1ap (n,Rp) 切比雪夫Ⅰ型低通滤波器原型
[n,wn] = cheb1ord(wp,ws,Rp,As, ’s’)确定切比雪夫Ⅱ型滤波器的阶数和阻带截止频率
[z,p,k] = cheb2ap (n,As)切比雪夫Ⅱ型低通滤波器原型
输入数字滤波器设计指标
转换为模拟滤波器指标
求滤波器最小阶数和截至频率
模拟低通滤波器原型设计：
Buttap cheblap cheb2ap 等
模拟域频率变换，计算实际模拟滤波器的系数
用脉冲响应不变法或双线性法进行变换,完成模拟滤波器的数字化变换
数字滤波器系数
Notes: Wp为通带截至频率，ws为阻带的截至频率，Wp和ws可以是实际的频率值或角频率值，wn输出相同的量纲。RP为通带的最大衰减指标，As为阻带最小衰减指标

## Slide 5: 理论基础
模拟域频率变换法
［b, a］= cheby1(N, Rp, wpo, ′ftype′)
［b, a］= cheby1(N, Rp, wpo, ′ftype′, ′s′)
1.[bt,at] = lp2lp(b,a,W0) 低通到低通模拟滤波器变换。
将传递函数表示的截至频率为1 rad/s的模拟低通滤波器原型变换为截至频率为W0的低通滤波器，b,a为滤波器系数
2.[bt,at] = lp2hp(b,a,W0)低通到高通模拟滤波器变换。
3.[bt,at] = lp2bp(b,a,W0,BW) 低通到带通模拟滤波器变换
4.[bt,at] = lp2bs(b,a,W0 ,BW)低通到带阻模拟滤波器变换
掌握模拟频域变换法设计低通、高通与带通、带阻滤波器方法
输入数字滤波器设计指标
转换为模拟滤波器指标
求滤波器最小阶数和截至频率
模拟低通滤波器原型设计：
Buttap cheblap cheb2ap 等
模拟域频率变换，计算实际模拟滤波器的系数
用脉冲响应不变法或双线性法进行变换,完成模拟滤波器的数字化变换
数字滤波器系数

## Slide 6: 理论基础
脉冲响应不变法/双线性变换法
脉冲响应不变法：将系统从s平面映射到z平面，使数字滤波器的单位脉冲响应序列模仿模拟滤波器冲击响应
[bd,ad] = impinvar(b,a,Fs) 功能：将模拟滤波器系数b、a转换为数字滤波器系数bd,ad 。
双线性变换法：将整个s平面映射到整个z平面，消除频谱混叠现象，同时产生了非线性畸变，需要预修正
[numd,dend] = bilinear(num,den,FS,Fp) 传递函数输入
[zd,pd,kd] = bilinear(z,p,k,FS,Fp) 零极点增益系数输入
功能：将模拟域映射到数字域的方法
输入数字滤波器设计指标
转换为模拟滤波器指标
求滤波器最小阶数和截至频率
模拟低通滤波器原型设计：
Buttap cheblap cheb2ap 等
模拟域频率变换，计算实际模拟滤波器的系数
用脉冲响应不变法或双线性法进行变换,完成模拟滤波器的数字化变换
数字滤波器系数

## Slide 7: 理论基础
IIR滤波器的直接设计
1.butter 功能：巴特沃斯模拟或数字滤波器设计。
2.cheby1/ cheby2
功能：切比雪夫I型/II型滤波器设计
3.ellip
功能：椭圆滤波器设计